Normalisering

- normalform

Er der rækker i tabellen, der indeholder samme primærnøgleværdi og felter der gentagne data i disse rækker.

placeres felterne fra de gentagne rækker i en ny tabel  sammen med en kopi af primærnøglen, desuden fjernes felterne fra den oprindelige tabel.

ellers tabellen opfylder 1. normalform

- normalform

hvis der i en tabel med en sammensat primærnøgle er felter der er direkte afhængige af en del af primærnøglen

skal disse felter flyttes over i en ny tabel sammen med en kopi af delprimærnøglen.

hvis der ikke er en sammensat primær nøgle opfylder tabellen 2. normalform.

- normalform

hvis der er felter i tabellen der er direkte afhængige af et felt (determinanten), der ikke indgår i primærnøglen

flyttes disse over i en ny tabel sammen med en kopi af determinanten, ellers opfylder tabellen 3. normalform